## Slide 1
| 1
KHK 60
Datei: KHK 60 V03.STEP
Ansicht:
Kabelhalteklammer ausgebildet als Formteilriegel.
Die Klammern sollen an den Bruchstellen (A) möglichst gradfrei vereinzelt werden.
Einsatz im Kabelkanal zum Kabelrückhalt und Stabilisierung.
A

## Slide 2
| 2
KHK 60 Werkzeugauslegung
Idealerweise 3x4 pro Schuß
Material: ABS blau
Frei fallend
Direktanspritzung über HK-Düse (Kreismarkierungen auf dem Spritzling, nicht zwingend).
Maschine ausgestattet mit drei Heizkreisen
Werkzeugdimension?
Zykluszeiten? (für Vorkalkulation)

## Slide 3
| 3
KHK 130
Datei: KHK 130 V03.STEP
Ansicht:
Kabelhalteklammer ausgebildet als Formteilriegel.
Die Klammern sollen an den Bruchstellen (A) möglichst gradfrei vereinzelt werden.
Einsatz im Kabelkanal zum Kabelrückhalt und Stabilisierung.

## Slide 4
| 4
KHK 130
1 Klammerriegel pro Schuss
Material: ABS blau
Frei fallend
Direktanspritzung über HK-Düse.
Maschine ausgestattet mit drei Heizkreisen
Werkzeugdimension?
Zykluszeiten? (für Vorkalkulation)

## Slide 5
| 5
Kabelclipse ( 4 Werkzeuge )
TSK-23-45-008_Kabelclip_10mm~a.STEP
TSK-23-45-007_Kabelclip_16mm~a.STEP
TSK-23-45-013_Kabelclip_22mm~a.STEP
TSK-23-45-004_Kabelclip_28mm~b.STEP
Je ein 4-fach Werkzeug pro Artikel
Material: ABS schwarz
Frei fallend
Kaltkanal
Möglichst geringe Werkzeugkosten, geringe Stückzahl
Werkzeugdimensionen?
Zykluszeiten? (für Vorkalkulation)
Geringe Mengen
Optimierte Fertigung